# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：义亭河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程

建设单位（盖章）：       吉县水利局

编制日期：               2024年1月

| 旧堤加固处现场照片 | 旧堤加固处现场照片 |
| --- | --- |
| 新建堤坝处现场照片 | 排水工程处现场照片 |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 义亭河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2305-141028-89-05-621096 |
| 建设单位联系人 | 邓鹏程 | 联系方式 | 13100171186 |
| 建设地点 | 义亭河吉县屯里至窑头段 |
| 地理坐标 | 起点（110度32分5.63秒，36度7分32.90秒） 终点（110度29分7.62秒，36度9分11.50秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利：127、防洪除涝工程中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）” | 用地面积（hm2）/长度（km） | 总占地8.3916hm2，其中永久占地2.3976hm2，临时占地5.9940hm2，永久占地中新增占地2.3976hm2，全长11.89km |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 吉县行政审批 服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 吉行政审批发[2023]80号 |
| 总投资（万元） | 5113.58 | 环保投资（万元） | 244.09 |
| 环保投资占比（%） | 4.77 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | “三线一单”符合性分析 （1）与生态红线相符性分析 本项目位于义亭河吉县屯里至窑头段，不在国家公园、自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，符合生态保护红线的约束要求。 1）根据“山西省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（晋政发〔2020〕26号）将山西省生态环境管控单元划分为三个层次，分别包括优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三个区域。根据晋政发〔2020〕26号，本项目位于一般管控单元。 一般管控单元：主要落实生态环境保护基本要求，执行国家及我省相关产业准入、总量控制、排放标准等管理规定，推动区域生态环境质量持续改善。本项目为防洪除涝工程，项目的建设不违背一般管控单元的要求。 2）根据《临汾市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（临政发〔2021〕10 号），本项目位于一般管控单元。 本项目为防洪除涝工程，项目的建设不违背一般管控单元的要求。本项目与临汾市生态环境管控单元位置关系见附图5。 （2）与环境质量底线相符性分析 ①大气环境 本次评价收集了吉县2022年的环境空气主要污染物浓度平均值，根据2022年吉县空气质量主要污染物浓度数据分析可知，O3（8h百分位数）外，PM2.5、PM10、CO（百分位数）、SO2和NO2浓度数据均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二类标准的要求，因此，项目所在区域为不达标区。 ②地表水环境 本项目区域地表水为义亭河，义亭河属于昕水河下胡诚至黄河段，根据《2023年临汾市地表水水质状况报告》可知，省控下胡诚监测断面数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 ③地下水 根据《临汾市各县（市）集中式生活饮用水水源水质状况报告（2023年4季度）》，吉县十里河地下水水源地满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 本次评价分析了项目建设对环境质量的影响，提出了污染防治措施要求，采取环评提出的环保措施后，废气产生量较少，废水、固废合理处置，噪声可做到达标排放。因此，本项目建设地点不涉及敏感保护区，项目采取环评提出的环保措施后，对区域环境质量影响较小，不会突破环境质量底线的要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目在建设过程中能源消耗主要为电，资源消耗为水，且消耗量小，施工期间生活用水取自附近村庄，用电可自就近的现有变电站接线，项目不会对当地资源利用造成影响，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相关分析 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以保护清单的方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。目前项目所在区域未规定环境准入负面清单。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》本项目属于鼓励类中“二、水利 中的 3 防洪提升工程”，项目的建设符合国家产业政策不违背环境准入负面清单的原则要求。 项目与“临汾市生态环境总体准入管控要求”的相关分析 表1.1-1 项目与临汾市生态环境总体准入管控要求对照表 管控类别 管控要求 本项目情况 符合情况 空间布局约束 （1）遏制“两高”项目盲目扩张。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 （2）新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 （3）新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。 （4）优化焦化钢铁企业布局。汾河谷地平川区域焦化企业按照“退城入园，退川入谷”的原则，钢铁企业按照“入园入区，集聚发展”的要求，实施关小上大，转型升级﹑布局调整。 （5）市区城市规划区155平方公里区域范围内禁止建设洗选煤企业；高铁、高速沿线两侧1公里范围内不得新建洗选煤企业。 （6）对洗选煤企业项目建设审批手续不全的，违规占用基本农田，在自然保护区﹑风景名胜区﹑集中式饮用水水源保护区，泉域重点保护区，湿地公园，森林公园，山西省永久性生态公益林等依法划定需特别保护的环境敏感区范围内的项目予以取缔关闭。 本项目为防洪除涝工程，不属于“两高”项目、不属于煤炭洗选企业，项目建设符合生态环境保护法律法规和相关法定规划 符合 污染物排放管控 （1）定期通报降尘量监测结果，降尘量最高值高于9 吨/月·平方公里的市县要开展降尘专项整治。 （2）2021年10月底前，全面完成钢铁企业在产设备超低排放改造。 （3）焦化行业超低排放改造于2023年底前全部完成。 （4）年货运量150万吨以上工业企业公路运输的车辆要全部达到国五及以上标准，其中位于市区规划区的钢铁等企业，进出厂大宗物料2021 年10月1日前要全部采用铁路或管道、管式输送机等清洁方式运输，公路运输采用国六排放标准及以上的汽车或新能源车辆。 本项目为防洪除涝工程，不涉及污染物排放管控。 符合 环境风险防控 （1）项目防护距离应符合相关国家标准或规范要求。装置外部安全防护距离要符合《危险化学品生产﹑储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准》要求。 （2）在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 （3）加强汾河、沁河等流域及饮用水水源地水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。 本项目风险物质只有柴油，柴油储存在施工场地内的发电机房内，并设有防渗措施。不会对当地地表水环境造成影 响。 符合 资源利用效率 水资源利用 （1）水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 （2）实施最严格水资源管控，加强岩溶泉域水资源的保护和管理。 本项目不在泉域保护区内，施工期生活用水取自附近村庄；施工用水取自河水和河滩地下水 符合 能源利用 （1）煤矿企业主要污染物达标排放率达到 100%。 （2）保持煤炭消费总量负增长，积极推进碳达峰碳中和目标。 本项目不涉及煤炭。 符合 土地资源利用 （1）土地资源利用上线严格落实国土空间规划和“十四五”相关目标指标。 （2）严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”。 （3）以黄河干流沿岸县（市、区）为重点，全面实行在塬面修建软捻田、塬面缓坡地建果园，陡坡耕地全面退耕造林并实行封禁、沟底打坝造地建设高标准基本农田的水土保持治理模式，促进黄河流域生态保护和高质量发展。 （4）开展黄河流域历史遗留矿山生态修复项目，推动矿山生态恢复治理示范工程建设。 本项目占地共126亩。其中永久占地中包括15亩旱地（一般农田），21亩其他草地；临时占地中包括24亩旱地（一般农田），66亩其他草地。本项目建设不涉及基本农田。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1地理位置 义亭河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程位于义亭河吉县屯里至窑头段，起点坐标为：东经110°32′5.63″，北纬36°7′32.90″ ，终点坐标为：东经110°29′7.62″，北纬36°9′11.50″。全长11.89km。本项目地理位置图见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2项目背景 义亭河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程位于“吉县现代农业产业示范区（晋政函〔2022〕49号）”内，其中起点（28+000m）至峪口村西（桩号 35+500m）段为“农业产业示范区”的核心区，本项目是“吉县现代农业产业示范区”防洪安全的有力保障和基础设施建设的有力支撑。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部 16 号令，2021 年 1 月 1 日修订），本项目属于“五十一、水利：127、防洪除涝工程中的“其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）”，应编制环境影响评价报告表，故确定本项目环境影响评价形式为报告表。为此，吉县水利局委托我公司全权负责本项目的环境影响评价工作（见附件 1），我公司接受委托后，开展了详细现场踏勘、资料收集工作，按照环境保护的有关规定和有关技术文件的原则、方法、内容和要求，在工程所在地环境质量现状调查、工程影响分析、工程环保措施论证的基础上，编制完成了《义亭河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程环境影响报告表》。 2.3项目概况 义亭河吉县(28+000.0-39+890)段治理范围包括：屯里（28+000.0m）至窑头(39+890.0m)，治理长度11.89km。治理段新建堤防4582m；旧堤加固工程2481m；土堤防护1处，长度179m；支流口防护1处，长度255m；排水工程7处。 根据《防洪标准》（GB50201-2014）表4.2.1规定，结合当地实际情况（治理段位于吉县现代农业产业示范区），确定河道防洪标准采用20年一遇洪水标准。 2.4技术指标 主要技术指标见表2.4-1。 表2.4-1 技术标准一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 堤防工程 m 4582 / 2 护岸工程 m 477 / 3 旧堤加固工程 m 2481 / 4 土堤防护工程 m 179 / 5 支流入河口工程 m 255 / 6 排水工程 m 70 / 2.5项目组成 项目组成见表2.5-1。 表2.5-1 项目组成表 项目组成 项目 建设内容 备注 主体工程 堤防工程 新建左堤长2346m，新建右堤长2236m / 护岸工程 新建护岸1段，总长477m / 旧堤加固工程 旧堤加固5段，总长2481m / 土堤防护工程 土堤防护工程1处，长179m。 / 支流入河口工程 支流入河口工程1处，新建堤防255m。 / 排水工程 新建排水涵管7处，埋设DN1000钢筋混凝土管70m。 / 临时工程 施工营地 本工程共设3个施工点。 施工点均有临时道路与外界道路连接。区内设置仓库、各类加工厂、块石料堆放场地及生活区等。临时仓库1500m2，办公及生活用房1300m2（采用租赁）。 / 施工道路 施工期间需修建场内道路，本次设计新建施工道路总长3.0km，路面宽6m，路面结构为土路面。 / 公用工程 施工供电 治理河段附近有变电站和供电架空线通过，可自就近的现有变电站接线。 / 施工供水 工程施工供水可用河水和河滩地下水。生活用水取自附近村庄购买。 / 施工排水 租用周边的居民房作为项目生活区，生活污水排入旱厕定期清掏作为农肥。 / 环保工程 施工废气 运输道路定时洒水降尘；原辅材料堆放整齐、加盖篷布；使用清洁柴油、加强机械保养。 / 施工废水 盥洗水在施工场地内泼洒抑尘，其他生活污水通过防渗旱厕处理后沤肥还田；车辆轮胎清洗废水经沉淀后回用于场地泼洒降尘；基坑废水在基坑内短暂沉淀后选用潜水排污泵抽排至河道外较远的草场灌溉； / 施工固废 基础开挖产生的剩余土方及清基土方用于滩槽平整；生活垃圾设置垃圾桶集中收集，并定期由施工单位清运至项目所在地村庄生活垃圾集中收集箱。 / 施工噪声 选择低噪声设备，合理安排施工时间，加强施工期管理，进出场车辆禁止鸣笛，减速慢行。 / 施工生态恢复 加强施工管理，优化施工布局，并对施工结束后的临时占地及时进行迹地清理、植被恢复等措施。 / 施工风险 加强对柴油发电机及储油设施的管理，安全取用柴油，防止柴油使用过程中的跑、冒、滴、漏。 / 项目位置见表2.5-2。 表2.5-2 项目位置表 序号 工程项目 数量 位置 备注 1 堤防工程 9段 （1）右31+278～31+760（399m）新建埋石混凝土堤防 （2）右 32+543～33+384（760m）新建埋石混凝土堤防 （3）右 35+050～35+544（482m）新建埋石混凝土堤防 （4）右 37+359～37+592（215m）新建埋石混凝土堤防 （5）右 37+632～38+076（380m）新建埋石混凝土堤防 （6）左 30+000～30+810（783m）新建埋石混凝土堤防 （7）左 34+834～35+800（944m）新建埋石混凝土堤防 （8）左 34+568～34+815（245m）新建埋石混凝土堤防 （9）左 36+534～36+930（374m）新建埋石混凝土堤防 新建堤防4582m 新建左堤2346m 新建右堤2236m 2 旧堤加固工程 5段 （1）右 28+000～29+211（1151m） （2）右 30+213～30+890（669m） （3）右 31+109～31+278（160m） （4）右 32+405～32+543（170m） （5）左 30+810～31+200（331m） 旧堤加固 2481m 3 土堤防护工程 1处 左 31+200（179m） 土堤防护 179m 4 支流入河口工程 1处 右 37+600（杨家河 255m） 新建堤防 255m 5 排水工程 7处 右 28+400、右 29+200、左 31+100、右 31+500、右 33+300、左 36+900、 右 37+500 钢筋混凝土管 DN1000，总长 70m 2.5.1主体工程 （1）新建堤防设计 本次工程设计中，河道的断面基本维持原状不动，在治理河段对河道两岸进行防护，新建堤防9段，总长4582m，其中新建左堤长2346m，新建右堤2236m。 新建堤防采用C25埋石砼堤，埋石率20%，在工业园区段埋石砼采用直立式挡土墙，堤顶宽0.6m，迎水坡为直立式，背水坡坡比1:0.5，基础深1.4m。设计为1.5m满足冲刷要求。详见下图： 埋石砼堤断面图 桩号Z34+568~Z34+815、Z34+834~Z35+800新建堤防采用埋石混凝土重力式，高度3.0~4.5m，顶宽0.6m，临水侧坡比1:0.6，背水侧直立。详见下图： 新建堤防断面图 埋石砼堤每10m设一道变形缝，缝宽20mm，采用聚乙烯闭孔板填缝。埋石砼所用石料必须选质地坚硬新鲜或轻微风化、无剥落和裂纹的岩石，天然密度不小于2400kg/m³，饱和抗压强度不小于50MPa，软化系数不小于0.7，石材表面无污垢，其抗水性和抗冻性等指标均须符合设计和规范要求，避免采用砂页岩质块石。 新建护岸设计 本次工程设计中，河道的断面基本维持原状不动，新建护岸总长477m，均在左侧。 新建护岸采用格宾石笼防护。 格宾石笼斜坡式防护标准断面：坡度1:2.0，厚度0.5m，坡脚铺设两层格宾石笼，第一层宽2.0m，厚0.5m，第二层宽2.0m，厚0.5m，靠近坡脚铺设，格宾石笼网箱规格为2.0×1.0×0.5m，网孔尺寸为10×12cm，格宾石笼下铺设反滤土工布300g/㎡。 格宾石笼网箱内填充料必须为坚固密实、耐风化的新鲜或微风化岩石，避免采用砂页岩质块石，中值粒径介于15-20cm之间，填充料的天然密度应大于2400kg/m³，最大吸水率不大于10%，饱和抗压强度不小于50MPa，软化系数不小于0.7。 （3）旧堤加固设计 已建堤防部分河段堤防高度不能满足行洪要求，设计对不满足河道行洪的堤防段进行加固加高处理，加固加高采用C20混凝土。 旧堤加固5段，旧堤加固总长2481m。 对现状河道堤防与设计堤防高度相差大于300mm的河段，设计采用C20混凝土进行加高加厚处理。 旧堤加固堤顶宽0.6m，迎水坡1:0.6，底宽1.16m，详见下图： 旧堤加固断面 （4）支流入河口设计 治理段有1处支流汇入口，杨家河汇入口桩号右37+600，断面形式同堤防断面，采用埋石混凝土。支流口堤防长度为255m。 （5）土堤防护设计 土堤防护1处，布置在桩号31+200段河道左岸，土堤防护长度179m。土堤断面：堤顶宽3m，迎水侧1:2.5，背水侧1:1.5，迎水面采用格宾石笼护坡，厚0.5m。详见下图： 土堤断面图 （6）排水工程设计 河道治理后，沿河两岸修建了堤防，阻碍了两侧河滩的积水向河道排泄，因此堤防需在适当位置设置排水管。 经实地查看，有7处需要设置排水管，其中右堤5处，左堤2处。 排水沟采用DN1000混凝土管，每处长10ｍ，总长70ｍ。 2.5.2临时工程 （1）施工生产生活区 在项目区左岸分别布置3个施工区。每个施工区分别布置生产和生活设施，设置进场道路，施工区内设置仓库、加工厂、机械停放场、块石料堆放场地及生活区等。 本工程设生活用房1300m2，全部租赁；修建仓库700m2、工棚800m2。 （2）施工便路 施工期间需修建场内道路，本次设计新建施工便路总长3.0km，路面宽 6m，路面结构为土路面。 （3）施工导流 1）导流方式 堤防靠近主河槽部分施工需要导流，结合地形条件及工程设计布置，由于非汛期河道基本上无水，需要导流的长度不大，因此导流采用分段进行导流的方式，施工分段为50～100m，利用河床开挖料填筑围堰，围封基坑，在防护段迎水侧填筑围堰挡水，束窄河槽泄流。 2）导流建筑物布置及设计 导流建筑物主要布置于桩号30+100—30+800，34+300—35+200。共计 1.6km。 围堰均采用土石围堰。需要导流的河床宽度一般为15m，根据《水利水电工程施工组织设计规范》，本工程不过水围堰超高值为0.5m， 经计算，水深为1.4～1.8m，波浪高度为0.1m，围堰高为1～3m。围堰顶宽1m，填筑坡度为1:1.0。局部流速较大地段纵向围堰需做防护，采用编织袋装土石护坡，厚0.5m。 弃渣场 本项目无弃渣产生，因此，不设弃渣场。 取土场 本项目不涉及取土场。 弃土场 本项目清基量为1.2万m3，土方开挖量为13.55万m3，土方回填量为10万m3，考虑压实系数后，回填土方为12万m3，剩余土方1.5万m3。剩余土方及清基土方用于滩槽平整，平均运距 500m，因此，本项目不设弃土场。 临时工程设置情况见表2.5-2。 表2.5-2 临时工程组成表 序号 设施名称 中心桩号 位置 建设内容 1 1#施工生产生活区 28+000-32+000 桑娥村附30+400 右旧堤加固28+000～29+211（1151m） 右旧堤加固30+213～30+890（669m） 左新建堤防30+000～30+810（783m） 右旧堤加固31+109～31+278（160m） 右新建堤防31+278～31+760（399m） 左旧提加固30+810～31+200（331m） 左土堤防31+200（179m） 2 2#施工生产生活区 32+000-35+000 峪口村附近 33+750 右旧堤加固32+405～32+543（170m） 右新建堤防32+543～33+384（760m） 右新建堤防32+320～32+400（83m） 右新建护岸34+568～35+050（477m） 左新建堤防34+834～35+800（944m） 3 3#施工生产生活区 35+000-39+000 变电站附近 38+400 右新建堤防35+050～35+544（482m） 右新建堤防37+359～37+592（215m） 左新建堤防36+534～36+930（374m） 右新建堤防37+632～38+076（380m） 右新建堤防37+600 （杨家河支流汇入口）255m 4 1#施工便道 28+000-32+000 桑娥村附近30+400 在1#施工生产生活区建有1km的临时道路与外界道路连接，路面宽 6m，路面结构为土路面。 5 2#施工便道 32+000-35+000 峪口村附近 33+750 在2#施工生产生活区建有1km的临时道路与外界道路连接，路面宽 6m，路面结构为土路面。 6 3#施工便道 35+000-39+000 变电站附近 38+400 在3#施工生产生活区建有1km的临时道路与外界道路连接，路面宽 6m，路面结构为土路面。 2.6工程征占地及拆迁 工程征占地 本项目共征用土地126亩，其中河道治理工程建设涉及永久征收土地36亩，施工临建涉及临时征用土地90亩。建设征地还涉及零星树木500株。 项目征占用面积、类型见表2.6-1。 表2.6-1 征占土地情况表（单位：亩） 占地性质 行政归属 占地类型及数量 旱地 其他草地 小计 永久占地 吉县 15.0 21.0 36.0 临时占地 吉县 24.0 66.0 90.0 拆迁工程 本项目不涉及拆迁工程。 2.7土石方工程 工程土石方数量及平衡情况见表2.7-1。 表2.7-1土石方数量及平衡表 序号 桩号 项目 单位 工程量 运距 备注 1 1#施工生产生活区28+000-32+000 清基 m3 2538 500m / 土方开挖 m3 25810 / 土方回填 m3 24429 / 2 2#施工生产生活区32+000-35+000 清基 m3 7844 500m / 土方开挖 m3 68956 / 土方回填 m3 46734 / 3 3#施工生产生活区35+000-39+000 清基 m3 1500 500m / 土方开挖 m3 40734 / 土方回填 m3 48837 / 工程主要土方量为清基、主槽开挖、土方回填等工程。堤防填筑采用河道开挖料。清基量为1.2万m3，土方开挖量为13.55万m3，土方回填量为10万m3，考虑压实系数后，回填土方为12万m3，剩余土方1.5万m3。剩余土方及清基土方用于滩槽平整，平均运距500m。 |
| 总平面及现场布置 | 2.8总平面布置 （1）工程总体布局 治理段河道的堤线布置基本沿河道的治导线布置。义亭河吉县(28+000.0-39+890)段治理范围包括：屯里（28+000.0m）至窑头(39+890.0m)，治理长度11.89km。治理段新建堤防4582m；旧堤加固工程2481m；土堤防护1处，长度179m；支流口防护1处，长度255m；排水工程7处。治理段河道右岸基本为村镇、公路和农田，公路部门已经对沿河段公路进行了防护处理，左岸大多为山体和耕地，且地势较高，因此，河道治理防护主要为右岸未防护段。 （2）施工总布局 1）交通工程 施工期间需修建场内道路，本项目新建施工便路总长3.0km，路面宽6m，路面结构为土路面。 2）施工布置 本工程共设3个施工点。 施工点均有临时道路与外界道路连接。区内设置仓库、各类加工厂、块石料堆放场地及生活区等。临时仓库1500m2，办公及生活用房1300m2（采用租赁）。 3）供水及排水 本项目施工人员高峰期按100人计，用房采用租用方式，生活用水来源于周边已有供水，工程施工供水可用河水和河滩地下水。 6）供电 治理河段附近有变电站和供电架空线通过，可自就近的现有变电站接线；并在各施工区配置2台50kW柴油发电机作为备用电源。 7）建筑材料 本工程埋石C25混凝土（埋石率20%）、C20混凝土、格宾石笼、模板、反滤土工布、聚乙烯闭孔泡沫板、DN1000钢筋混凝土管等均由吉县购买。具体的原辅材料消耗情况如下： 表2.8-1项目原辅材料消耗一览表 材料名称 单位 数量 来源 埋石C25混凝土（埋石率20%） m3 45456 外购 C20混凝土 m3 10082 格宾石笼 m3 12063 模板 m2 12239 反滤土工布 m2 22092 聚乙烯闭孔泡沫板 m2 4557 DN1000钢筋混凝土管 m 70 |
| 施工方案 | 2.9主要工程的施工工艺和方案 （1）施工条件 本工程为线性工程。建设项目内容为新建堤防及堤防加固等。 工程施工供水可用河滩地下水。生活用水取自附近村庄购买。施工供电可自就近的现有变电站接线；并在各施工区配置2台50kW柴油发电机作为备用电源。 钢筋、水泥等材料在吉县购买。 （2）料场的选择 块石料：可从附近的隰县下李乡宏源石料场购买，运距约95km，交通方便。 混凝土细骨料：可从附近的隰县下李乡宏源石料场购买，运距约95km，交通方便。 （3）主体工程施工工艺流程 主体工程主要包括：土方开挖、土方回填、格网石笼、反滤土工布铺设、埋石混凝土等。 1）土方开挖 采用1m3挖掘机挖土，开挖的土方堆至河槽两侧，挖方运距计入土方回填运距中。 2）土方回填 本工程土方回填采用开挖料，利用74kw推土机将开挖料摊铺在河道滩涂内晾晒，晾晒后方可进行回填，平均运距500m。土方回填时需进行碾压，利用10t振动碾碾压，局部采用2.8kw蛙式打夯机夯实。 3）格网石笼 采用自卸汽车运输石料，自动翻斗车搬运石料，石笼就地组装，人工填石料。具体施工方法如下： 在整形好的坡面或挡墙基础开挖好的基础平面上，经监理验收合格满足铺设条件时方可进行下道工序施工；铺设时，首先由测量人员按照设计断面尺寸进行施工放样，并布设控制标线，石笼铺设与周围建筑同步进行；施工过程中损坏的石笼，及时进行修理。 4）反滤土工布铺设 ①基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事前处理妥善。 ②试铺：根据现场情况，确定反滤土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。 ③检查宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。 ④对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。 ⑤缝合后应检查反滤土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。 ⑥如存在不合要求的现象，应及时进行修补。 5）埋石混凝土 本次施工采用商品混凝土。混凝土和石料水平运输用双胶轮车运抵工作仓面。严禁直接从高处往下倾倒，混凝土入口与仓面垂直距离控制在1.5m 以内，若垂直距离过大，必须设溜槽或溜筒缓置。埋石埋混凝土石率为 20%。施工时，应先铺一层混凝土放一层块石，再振捣密实至块石沉入混凝土中，不得先摆石，再灌混凝土。 石用块石尺寸不得大于一次浇筑混凝土块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜，无风化或裂缝，饱和抗压强度大于300kg/cm2，清洗干净。 模板拆除时限必须符合施工图纸规定，不承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角不因拆模而损失，方可拆除，承重模板在混凝土强度达到设计值时方可拆除。 混凝土的材料、配合比、浇筑、质量控制，以及施工缝的处理等须满足《水工混凝土施工规范》(SL677-2014）的要求。 图2.10-1 主体工程施工工艺及产排污节点图 （4）导流建筑物施工工艺流程 堰体填筑土料，利用开挖料，采用1m3挖掘机装8t自卸汽车运输，74kW推土机推平，10t振动碾碾压。工程施工完成后，拆除围堰，恢复河床。采用推土机推运，1m3挖掘机装，明渠开挖采用1m3挖掘机，就近堆放，使用完后推土机推填。 施工期间，修建围堰后，基坑集水可采用明排方式，利用潜水泵抽水至河道。 （5）施工期和运营期环境影响因素识别 本项目施工期和运营期环境影响因素识别情况见下表： 表2.9-1 施工期和运营期环境影响因素识别 影响时段 环境要素 主要影响要素 影响性质 污染环节及污染因子 施工期 大气环境 施工扬尘 短期、可逆、不利 施工期会产生扬尘污染；施工运输车辆行驶会产生扬尘. 施工机械及车辆废气 短期、可逆、不利 各种施工机械（推土机、装载机、运输车辆等）及运输车辆产生的废气 柴油发电机尾气 短期、可逆、不利 柴油发电机运行时会产生尾气 声环境 施工机械、运输车辆 短期、可逆、不利 施工车辆、施工机械会产生噪声。 地表水环境 车辆轮胎清洗废水 短期、可逆、不利 施工现场运输车辆在冲洗过程会产生冲洗废水 混凝土养护废水 短期、可逆、不利 水泥混凝土浇筑养护过程会产生养护废水 生活污水 短期、可逆、不利 职工生活会产生生活污水 导流基坑排水 短期、可逆、不利 施工期导流基坑排水 固体废物 土石方 短期、可逆、不利 施工期基础开挖过程会产生土石方 生活垃圾 短期、可逆、不利 施工人员会产生生活垃圾。 生态环境 永久占地 长期、不利、不可逆 破坏土壤、植被、影响植被生长。 临时场地 短期、可逆、不利 运营期 整个运营期项目将主要发挥防洪功能，主要体现在对生态环境的正影响。项目本身无污染物产生。 2.10说明项目施工时序、建设周期等内容 项目施工时间为2024年3月至2025年3月，12个月。 本工程建设分为3个施工阶段。其中：工程建设筹建及准备期1个月，主体工程施工10个月，工程完建期1个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态 3.1.1吉县生态功能区划 根据《吉县生态功能区划》，本项目位于“Ⅰ吉县西部制备恢复与水土保持生态功能区”中的“Ⅰ-7昕水河流域土壤保持生态功能小区”。吉县生态功能区划见附图6。 该区生态环境保护措施与发展方向为：加快实施和巩固退耕还林、还灌、还草工程，封山打坝，减少水土流失，增强抗灾能力；坚持可持续发展原则，合理开发利用资源；加快移民新村建设力度，扩大退耕还林面积；调整农业产业结构。 3.1.2吉县生态经济区划 根据《吉县生态经济区划》，本项目位于“ⅡH昕水河两岸秋粮冬菜生态经济区”吉县生态经济区划见附图7。 该区生态环境保护要求为：退耕还林还草，防止水土流失；调整农业产业化结构，农林牧多种经营；推广免耕和保护性耕作技术，保持水土。 本项目属于防洪除涝工程，项目建设不会造成区域大面积植被破坏，施工过程中通过实施生态保护和水土保持工程，控制水土流失，使项目建设对区域保水保土能力影响不大，运营期项目将主要发挥防洪功能，主要体现在对生态环境的正影响，无污染物产生。本项目的建设不违背吉县生态功能区划和生态经济区划的发展要求。 （2）现场生态现状调查 陆地生态：工程沿线广布农田，间或分布集镇、村庄、林地和道路，主要农作物有玉米、小麦等；树木以杨树、柳树为主。无珍稀濒危保护植物。 水生态：河段内不涉及鱼类“三场”，无珍稀保护和特有鱼类分布，主要为当地常见的浮游生物。 3.2大气环境 本项目引用吉县2022年环境空气例行监测数据判断评价范围内环境空气质量现状。监测项目为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、臭氧。项目所在区域空气质量现状评价表见下表。 表3.2-1 2022年吉县环境空气质量现状评价表 污染物 评价指标 现状浓度 标准 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 17µg/m3 60µg/m3 28 达标 NO2 年平均质量浓度 26µg/m3 40µg/m3 65 达标 PM10 年平均质量浓度 60µg/m3 70µg/m3 86 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28µg/m3 35µg/m3 80 达标 CO 95百分位日平均浓度 1.4mg/m3 4mg/m3 35 达标 O3 90百分位日最大8小时平均浓度 165µg/m3 160µg/m3 103 超标 综合以上监测数据可以看出，各监测因子中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO年均浓度监测值未超标，O3年均浓度监测值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，当地环境空气质量已受污染，该区域属于不达标区。 3.3水环境 （1）地表水 本项目区域地表水为义亭河，义亭河属于昕水河下胡诚至入黄河段，根据《2023年临汾市地表水水质状况报告》，省控下胡诚监测断面数据满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （2）地下水 根据《临汾市各县（市）集中式生活饮用水水源水质状况报告（2023年4季度）》，吉县十里河地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值。 3.4声环境 本项目位于义亭河吉县屯里至窑头段，为农村地区，无大型工业、企业分布，声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （1）河道现状 河道两岸为土石山区，两岸多为多级堆积阶地，呈丘陵状。河两岸为吉县现代农业产业示范区，且分布多个村庄，两岸阶地多已被辟为成片的耕地，存在零星不连续堤防。 （2）原有污染源情况及主要环境影响 根据现场调查，本项目为新建项目，目前尚未开工建设，无与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | 3.5生态 本项目不涉及特殊生态敏感区和重要生态敏感区。通过实地踏勘以及走访相关部分，项目评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》和《国家重点保护野生植物名录》中规定的保护物种以及具有重要经济价值的本地生物资源。 表3.5-1 建设项目沿线生态环境保护目标表 序号 位置关系 主要保护对象 保护目标概况 1 项目周边 沿线植被 主要保护目标为项目评价范围内的杨树林、灌木林、草地 2 项目周边 动物 评价范围内主要野生动物为鸟类、鱼类和蛙类，未发现国家重点保护野生动物分布 3.6大气环境 本项目位于环境空气功能二类区，项目周边500m范围内为大气环境保护目标应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2021）中二级标准。 表3.6-1 大气环境保护目标表 保护目标 保护对象 相对厂址方向 相对厂界距离/m 人口数/人 桑娥村 居民 N 33m 1469人 太度村 居民 N 19m 1178人 县底村 居民 N 40m 1078人 窑头村 居民 N 38m 903人 屯里村 居民 N 220m 1920人 3.7地表水环境 本项目区域地表水为义亭河，义亭河属于昕水河下胡诚至入黄河段，水功能区为农业与一般源头保护区，水质目标为Ⅲ类。 表3.7-1 地表水环境保护目标表 保护目标名称 位置关系 水体功能 环境质量标准 义亭河 沿河建设 一般源头保护 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 3.8地下水环境 吉县共有2个地下水水源地，分别为阳儿原供水水源地和十里河供水水源地。本项目距离最近的水源地为十里河供水水源地。 本项目距离十里河供水水源地约17km，由此可知，项目500m范围内无地下水环境保护目标。 3.9声环境 本项目所在声环境功能区属于1类，项目周边50m范围内为声环境保护目标，应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声环境功能区对应的标准要求。声环境保护目标如下： 表3.9-1 声环境保护目标表 保护目标 保护对象 相对厂址方向 相对厂界距离/m 人口数/人 桑娥村 居民 N 33m 1469人 太度村 居民 N 19m 1178人 县底村 居民 N 40m 1078人 窑头村 居民 N 38m 903人 |
| 评价 标准 | 3.10环境质量标准 3.10.1环境空气 本项目所处区域属环境空气质量功能区中的二类区，环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 表3.10-1 环境空气质量评价标准 单位：μg/m3 标准值 污染物项目 年平均 24h平均 1h平均 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 PM10 70 150 - PM2.5 35 75 - CO - 4mg/m3 10mg/m3 O3 - 160 200 3.10.2地表水 本项目区域最近的地表水为义亭河，义亭河属于昕水河下胡诚至入黄河段，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），该段为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类功能区，执行Ⅲ类水质标准。 表3.10-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目 PH 溶解氧 高锰酸盐指数 五日生化需氧量 氨氮 石油类 挥发酚 汞 铅 总氮 标准值 6-9 ≥5 ≤6 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.0001 ≤0.05 ≤1.0 单位 无量纲 mg/L 项目 总磷 化学需氧量 铜 锌 氟化物 硒 砷 镉 铬（六价） 氰化物 标准值 ≤0.2 ≤20 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.01 0.05 ≤0.005 ≤0.05 ≤0.2 单位 mg/L 项目 阴离子表面活性剂 硫化物 粪大肠菌群 水温 标准值 ≤0.2 ≤0.2 ≤10000 人为造成的环境水温变化应限制在： 周平均最大温升≤1℃ 周平均最大降温≤2℃ 单位 mg/L MPNh/100ml 3.11污染物排放标准 3.11.1废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 表3.11-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 序号 控制项目 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 1 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2 NOx 周界外浓度最高点 0.12 3 沥青烟 周界外浓度最高点 / 项目运营期车辆污染物参照《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 18352.6-2016）标准执行，见表3.11-2。 表3.11-2 轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）标准 类型 级别 测试质量 （TM）/kg 限值/（mg/km） CO （mg/km） THC （mg/km） NOx （mg/km） 第一类车 ― 全部 700 100 60 第二类车 Ⅰ TM≤1305 700 100 60 Ⅱ 1305<TM≤1760 880 130 75 Ⅲ TM>1760 1000 160 82 3.11.2废水 施工期生活污水和生产废水处理后全部利用不外排。 3.11.3噪声 建设期施工场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的标准限值要求。 3.10.4固体废物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。 |
| 其他 | 本项目属于防洪除涝工程，不设置总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1生态环境影响分析 工程建设期间主要生态影响主要表现在工程占地、动植物影响、土地扰动由此引起的局部水土流失等。 4.1.1占地的影响 1）临时占地 本工程临时占地主要包括施工生产生活区、施工便道占地。1#施工生产生活区的中心桩号为28+000-32+000，位于桑娥村附近；2#施工生产生活区的中心桩号为32+000-35+000，位于峪口村附近；3#施工生产生活区的中心桩号为35+000-39+000，位于变电站附近。临时占地共90.0亩，包括24.0亩的旱地和66.0亩的其他草地，旱地主要种植农作物玉米、小麦等。 本工程临时占地对沿线土地利用总体格局影响不大。施工临时占用地使占用土地表面的结皮遭到破坏，地表裸露。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响局部水土保持的稳定性。待施工结束后，经过清理、整治，占用的临时施工用地经迹地恢复后可继续使用，不会对区域用地造成较大影响。 2）永久占地 工程永久占地主要为水域及水利设施用地，总占地面积36亩，本项目建设不改变其土地利用性质；永久占用的土地自施工期便开始，并在整个运营期间一直持续，对土地利用的影响是永久性的，将使其永久失去原有的生物生产功能和生态功能。由于本项目永久占地面积相对评价区域来说，其比例相对较小，工程建设对区域生态系统的干扰有限，因此，本工程建设对项目所在区域生态系统的稳定性和结构完整性产生的影响很小。 4.1.2施工期陆生生态影响分析 （1）对植被的影响 本工程是新建防洪除涝工程，项目占地包括旱地和其他草地，涉及的 主要农作物有玉米、小麦等；树木以杨树、柳树为主。 项目施工过程中，运输车辆产生的扬尘等会对周围植物的生长带来直接影响。这些灰尘降落到植物的叶片上，会堵塞植物气孔，遮蔽植物叶片表面对光照的吸收，影响植物光合作用，长期影响有可能导致植物生长缓慢直至死亡。另外，原材料的堆放和车辆尾气的排放还会污染空气和土壤，从而间接影响植物的生长。虽然随着施工的结束扬尘量大幅减小，情况有所好转，但这些对于植物的破坏性影响并不会随施工的结束而得到解决。它们的影响将持续较长的一段时间。因此施工过程中，一定要处理好扬尘治理（洒水抑尘措施）等，对于运输车辆，也要尽量走固定路线，将有害影响降低到最小范围。施工临时占用地使占用土地表面的结皮遭到破坏，地表裸露，从而使地区的局部生态结构发生一定变化。裸露的地面被雨水冲刷后将造成水土流失，影响局部生态系统的稳定性。据现场调查，排洪渠两侧现有植被包括灌木、草本及粮食作物等植物。评价范围内无古树名木，工程建设将对沿线两侧的植物及其生境受到破坏。 从整体上看，受本项目影响的植被为一般常见种，其生长范围广，适应性强，不会因项目建设而导致植物种群消失。因此项目施工不会影响生态系统的稳定性和完整性。 （2）对野生动物的影响 项目施工区及其周边无大型野生动物，未发现国家重点保护野生动物分布。受影响的野生动物主要为分布在工程沿线及临时工程附近的穴居类、地面活动为主的啮齿类以及鸟类等，因受施工人员活动干扰和施工机械噪 声干扰，将对这些动物的活动产生一定的影响，使它们会迁移到非施工区，其生存空间受到一定压缩。但动物具有一定的迁移能力，周边相似生境也较多，动物可以较轻松地就近寻找到其它适于栖息的地方。因此这种影响范围有限，多局限于施工区域内，不会造成动物种群数量的改变，且此类影响将随着施工活动的结束而消失，可以形成新的可适应的生境，综合而言施工期对野生动物及其生境影响较小。 4.1.3施工期水生生态影响分析 本项目为防洪除涝工程，本次评价根据收集到义亭河资料并结合现场走访调查，评价河段项目涉及的水体义亭河属于Ⅲ类水体，评价河段内不涉及鱼类“三场”，无珍稀保护和特有鱼类分布，主要为当地常见的浮游生物。 1）对浮游生物和底栖生物的影响分析 项目施工过程由于操作不当导致弃渣掉入水体，将导致水域局部悬浮物浓度升高，造成短时间的浑浊，透明度降低，且影响阳光透射，致使浮游植物的光合作用在一定程度上受到不利影响，不利于藻类生长繁殖，导致生物量减少，而藻类是具有叶绿素、能进行光合作用的低等植物，多数藻类是鱼类或其他水生生物的饵料。但工程结束后，水体透明度增大，受影响河段藻类的数量能很快恢复到原有水平，属阶段性影响。 浮游动物是许多经济鱼类和几乎所有幼鱼的重要饵料，与浮游植物一样，在施工阶段，因弃渣掉入水体产生的悬浮物可能粘附在浮游动物体表，因而使其运动、摄食等活动受到影响，过量的悬浮物会堵塞桡足类动物的食物过滤系统和消化器官，对其存活和繁殖有抑制作用，从而使局部水域内浮游动物数量生物减少，但由于本项目施工影响的水域面积较小，工程施工对浮游动物的影响轻微。且这种影响是暂时的，工程施工结束后，上述影响将逐渐消失。 2）对鱼类的影响 根据现场调查，项目施工所涉及河段的水体内无洄游鱼类，也未发现国家一、二级保护鱼类，主要为常见的经济鱼类。项目对鱼类的影响主要为现有桥梁拆除施工过程中产生的悬浮物和噪声对鱼类的影响，水中大量存在的悬浮物也会使水生生物特别是鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为悬浮微粒随鱼的呼吸动作进入鳃部，将沉积在鳃瓣鳃丝及鳃小片上，损伤鳃组织或隔断气体交换的进行，严重时甚至导致窒息。由于成鱼在受到上述影响时会主动躲避，这些影响均为阶段性影响，在施工过程中采取合理防护措施，避开鱼类的繁殖季节及卵苗发生的高峰时段，尽可能保护繁殖期的产卵鱼类和卵苗，能将施工过程中的影响降至最低。 4.1.4景观环境影响分析 项目施工期对景观环境的影响主要体现在以下几个方面： 1）土石方工程的影响：挖填方工程将破坏地表现有的植被，对区域内地形地貌产生一定的扰动；同时，土石方工程将使区域内局部地形、地貌景观破损加剧，进而还会影响野生动物的繁殖，使区域内景观多样性降低。 2）建筑材料、表土堆放的影响：本项目应用到的钢筋、砂石等建筑材料较多，一般堆存于项目施工生产区；剥离的表土用于后期绿化，堆放于施工工区内。建筑材料、表土与周边景观协调性较差，也会在一定程度上破坏区域内景观环境。 3）施工废气影响：项目施工过程中产生的扬尘较多，会对环境空气产生一定的影响；运输车辆和机械设备排放的废气，也会在一定程度上影响环境空气质量；环境空气质量变差，会在视觉上造成区域景观效应变差。 4）水土流失产生的影响：本项目土石方工程造成地貌裸露，裸露的地表在雨水冲刷下，将造成严重的水土流失，使地表径流和地表水土中SS浓度增加，使地表水体呈黄色，进而对水体景观产生不良影响。 4.1.5水土流失影响 施工过程中土方开挖、回填等，使裸露面表层结构疏松，植被覆盖度降低，区域内土壤抗侵蚀能力降低，水土流失加剧。砂石料以及弃渣在临时堆放不当，也将毁坏地表植被，使原土壤抗冲性、抗蚀性降低，形成加速侵蚀，进一步加剧了侵蚀区水土流失；施工开挖的大量弃土、弃石，为水土流失的形成提供了丰富的松散物质源，极易被暴雨洪水搬运进入河流，造成水土流失形成输沙。 工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素在逐渐消失，地表扰动停止，随着时间的推移，施工区域水土流失达到新的平衡，排洪渠正常运行后，该项目对区域内水土流失的影响也随之基本消失。 4.2声环境影响分析 施工期噪声影响范围较大，在不同的时间其影响区域不同，总体上存在无规则、强度大，但在某一时间段、某一区域，影响的暂时性较突出，给施工期管理带来难度。道路施工噪声是社会发展过程中的短期行为，一般的居民能够理解和接受。但施工单位为保护沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明施工、环保施工，并采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。 土石方运输过程产生噪声对沿线声环境产生影响，通过采取调整运输车辆车速、禁鸣喇叭，合理安排运输时间等措施，运输车辆对沿线声环境的噪声贡献值较小，且随着工期结束，产生的影响也随之消失。 4.3大气环境影响分析 4.3.1废气污染源 依据该工程施工特点，施工时段大气污染的主要污染源来自施工过程中所产生的粉尘以及施工机械、运输车辆排放的扬尘和尾气，施工期人员均为附近人员，不提供食宿。 （1）粉尘和扬尘 本工程施工期的扬尘，主要来源于： ①场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘； ②建筑物料堆放、装卸过程产生的扬尘； ③建筑材料运输过程产生的扬尘。 施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，因此对周围大气环境产生影响。主要污染因子为TSP。一般来说距施工场地200m 范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5-20mg/m3。 （2）施工机械及车辆废气 项目施工期间，各种施工机械（推土机、装载机、运输车辆等）将大量消耗油料，排放有害物质，主要有TSP、CO、NOx、THC 等，为无组织排放。随着运输作业的完成，机械、车辆废气影响也随之消失。 柴油发电机尾气 本项目配备柴油发电机组2台（50kw），置于专用的发电机房内，采用清洁能源0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等，为无组织排放。随着施工作业的完成，柴油发电机尾气影响也随之消失。 4.3.2施工扬尘环境影响分析 扬尘的来源包括有：①土方挖掘及现场堆放扬尘；②砂子、石子、砖等建筑材料的堆放、现场搬运、装卸等产生扬尘；③汽车来往造成的现场道路扬尘； 根据国内外的有关研究资料，扬尘起尘量与许多因素有关，如挖土机等施工机械在工作时的起尘量决定于挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量、渣土分散度等条件；而对于渣土堆扬尘而言，起尘量还与堆放方式、起动风速及堆场有无防护措施、尘粒的粒径和沉降速度等密切相关。 4.3.3施工场地扬尘的环境影响分析 根据有关施工现场实测资料的记录，在一般气象条件下，当风速在 2.5m/s的情况下，建筑工地内TSP 浓度是上风向对照点的2.0-2.5 倍，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m左右。通过类比调查研究，未采取防护措施和土壤较干燥时，开挖的最大扬尘约为开挖土量的1%。在采取一定防护措施或土壤较湿润时，开挖的扬尘量约为0.1%。在采取适当防护措施后，施工扬尘范围一般在场界外50-200m左右。 扬尘的大小跟风力及气候有一定的关系，拟建设项目地处吉县，降雨较少，但在洒水和避免大风日情况下施工，相应的扬尘影响范围较小，下风向50mTSP浓度会小于0.3mg/m3。 拟建项目距离周围敏感点（桑娥村、太度村、县底村、窑头村、屯里村）较近，施工场地的扬尘会对敏感点产生一定的影响，本项目施工机械停放区及材料堆放场设置在远离敏感点的施工生产区，通过采取合理布置施工场地，同时在洒水和避免大风日情况下施工等措施下，扬尘对周围敏感点的影响将得到一定程度降低，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。 4.3.4路面扬尘的环境影响分析 施工运输车辆通过便道行驶产生的扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关。一般情况，在自然风作用下车辆产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，可有效控制车辆扬尘，将TSP污染缩小到20～50m。混凝土浇筑期间，大量混凝土运输车频繁驶入现场，在物料转接口处，每辆车都有不同程度产生物料散落在地面现象。经车辆碾压，在工地周边形成大面积水泥路面或扬尘，破坏了地面道路、绿化地、人行道，施工现场周边形成大量的固废层，景观影响较大。 表4.3-1 施工工地大气TSP浓度变化表 距工地距离 对照点 10m 30m 50m 100m 200m 备注 场地未洒水TSP浓度 0.541 1.843 0.987 0.542 0.398 0.372 / 同时，车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生明显不利影响。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路面状况、天气条件等因素关系密切，采取合适的防护措施可以有效地避免或大幅降低其污染，在拟建设项目的施工过程中必须对其加以重视。 4.3.5施工扬尘对敏感点的影响分析 扬尘的大小跟风力及气候有一定的关系，根据施工场地扬尘分析，下风向50mTSP浓度会小于0.3mg/m3。拟建项目距离桑娥村、太度村、县底村、窑头村、屯里村施工段距离较近，为减小环境对周围环境的影响，环评要求采取以下措施（具体措施见下文措施章节）；原材料和建筑垃圾的运输车辆在进入施工现场时洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染会对拟建项目周围敏感点产生一定的环境影响，通过采取设定固定的行车路线、行车时间和限制行车速度、增加洒水的次数、对车辆经过的路线进行及时的清扫和运载建筑材料的车辆进行加盖等措施可以大大减少路面扬尘对周围的敏感点的影响，且扬尘的不良影响将随着施工期的结束而结束。 4.3.6机动车尾气环境影响分析 施工机械和运输车辆排放尾气主要的污染物有 SO2、NOX、CO、HC。主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围居住区等敏感点产生一定影响，由于排放量不大，其影响的程度与范围也相对小，通过采取限制超载、限制车速等措施可以大大降低运输车辆及施工机械尾气对周围环境敏感点的影响。 4.3.7柴油发电机尾气环境影响分析 本项目配备柴油发电机组2台(50kw)，置于专用的发电机房内，采用 清洁能源0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机自带消烟除尘装置，本项目施工时间短，柴油发电机使用时间短，烟气经自带消烟除尘装置处理后排放，周边环境空旷，易于扩散，对大气环境影响小。 4.4水环境影响分析 4.4.1水污染源 施工期废水主要为车辆轮胎清洗废水，混凝土养护废水、施工人员生活废水及导流基坑排水。 （1）车辆轮胎清洗废水 施工现场运输车辆在冲洗过程会产生少量的废水，施工废水中主要污染物为SS。项目在施工场地内应设置有车辆轮胎冲洗区，配套沉淀池。进出车辆必须冲洗车体及轮胎，减少道路扬尘的产生和排放。废水经沉淀后回用于场地泼洒降尘。本项目不设专门的机械维修点，主要利用城区内现有的汽修厂解决机械维修、保养问题，减少了含油废水的产生，对周围水环境影响较小。 （2）混凝土养护废水 水泥混凝土浇筑养护用水自然蒸发，不外排，对周围水环境影响较小。 （3）生活污水 本项目的施工高峰期施工人员达到100人/d，用水量按30L/人•d，排放系数取0.8，施工期约12个月（360d），施工期生活污水产生量为864m3（4.8m3/d），主要污染物质为COD、SS、BOD5、氨氮，各污染物浓度分别为COD300mg/L，SS200mg/L，BOD5200mg/L，氨氮30mg/L。项目区施工营地不设食宿，施工期施工人员如厕废水可依托现有旱厕，盥洗废水就地泼洒抑尘，施工期生活污水对周围水环境影响较小。 （4）导流基坑排水 本项目涉水施工均采取围堰施工方式，主要施工环节均在围堰内，施工前临时围堰内的鱼类等水生生物会随着河水流动迁徙至围堰外下游河道内，而本次涉水施工对围堰外河道水质等基本不会产生影响，并且涉水施工工期短，开挖产生的基坑涌水通过静置沉淀措施后选用潜水排污泵抽排至项目较远的草场灌溉，禁止排入河道。 综上，本项目施工期废水排放对水环境影响较小。 4.5固废影响分析 4.5.1土石方 本项目清基量为1.2万m3，土方开挖量为13.55万m3，土方回填量为10万m3，考虑压实系数后，回填土方为12万m3，剩余土方1.5万m3。剩余土方及清基土方用于滩槽平整，对环境影响较小。 4.5.2生活垃圾 根据项目设计施工方案，施工期高峰期施工人员100人，项目施工人员生活垃圾以平均每人每天产生0.5kg 计算，施工人员的平均生活垃圾产生量为50.0kg/d。生活垃圾设置垃圾桶集中收集，并定期由施工单位清运至项目所在地村庄生活垃圾集中收集箱，对环境影响较小。 4.6环境风险分析 本项目环境风险主要为施工期储存柴油引起的风险。 4.6.1环境风险识别 本项目施工期需要使用柴油，柴油储存在施工场地内的发电机房，柴油在使用、储运过程中的风险主要来自于发电机组及油桶自身缺陷、人员误操作、老化等造成的泄漏以及外部破坏产生的事故引起油类物质泄漏污染水体、土壤。 4.6.2环境风险事故影响分析 项目施工场地内柴油的最大储存量为0.5m3，约0.42t，根据《建设项目 环境风险评价技术导则》(HI/T 169-2018)附录B，柴油物质临界量为2500t, 本项目突发环境事件风险物质数量与临界量值比值为0.42÷2500=0.000168，其Q值求和<1，简单分析。由于项目施工期柴油的储存量不大，通过加强管理后发生泄漏和事故的概率比较低，从而引起油类泄漏污染水体和土壤的概率也很低，故环境风险影响很小。 4.6.3环境风险事故防范措施 ①加强巡检，设置安全警示标志、应急设施。 ②柴油发电机组及油桶置于专用发电机房，专用发电机房应采取了防渗及废油收集措施，防渗处理后防渗系数满足≤1.0×10-7cm/s。 ③环评要求柴油控制在500L以内，加强对柴油发电机及储油设施的管理，安全取用柴油，防止柴油使用过程中的跑、冒、滴、漏。 项目施工期通过采取相应的环境风险防范措施后，可使本项目的环境风险达到可接受水平。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运行后不产生废水、废气、噪声、固体废物，不会对项目区水环境、生态环境造成不利影响；由于项目周边无国家和地方受保护的野生动物生存，项目区野生动物主要为与人类活动密切相关的啮齿类动物，如家鼠，兔类及常见的鸟类及爬行类，如斑鸠、原鸽、麻雀、乌鸦、喜鹊等，因此项目运营期不存在对野生动物到河中饮水存在阻隔影响问题。 本项目以河道防洪为重点，通过该项目的实施，将义亭河防洪标准提高到20年一遇，该项目的建设保护了公路、草地、农田和水库等设施，改善了生态环境，同时维系公路畅通、涵养水源、保持水土。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为防洪除涝项目，选址基本按现有河道路线进行选取，本次不进行其河道弯曲取直及改线等设计，因此选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1生态保护措施 5.1.1施工占地保护措施 ①施工前期，对各种施工活动的占地范围做详细规划，以达到减少植被占用，又方便施工的目的。施工时应加强施工管理、禁止车辆乱行和阻止施工人员到施工占地以外的区域活动。 ②施工材料运输、施工机械行驶依托现有道路，尽可能减少对现有道路沿线以外植被的碾压和破坏，防止施工车辆重新开辟临时便道外围区域随意行驶。 ③施工期划定施工范围，严禁越界施工活动。 ④加强施工人员环境保护宣传教育，严禁施工人员、车辆碾压施工作业带以外的植被、土壤。 5.1.2施工生产生活区保护措施 ①施工生活区内设置生活垃圾固定收集点，避免对施工生活区周围环境造成污染，并定期由施工单位清运至项目所在地村庄生活垃圾集中收集箱。 ②施工前，对施工生产区原地面表层土壤应进行剥离后妥善保存，对其草甸切割后就近妥善保存并进行洒水养护，待施工结束后及时运至施工营地作为生态恢复用土和植被移植恢复。草皮移植回铺时应先回填表层土壤，并保证回铺平顺，使草皮根部与土壤无缝衔接，草皮回铺后，草隙用表层土壤填塞密实，草皮移植回铺和表层土壤填缝均为人操作，可将草皮轻轻拍实，防翘角和鼓包，并保证草皮与下部土壤紧密接触，草皮回铺后及时进行洒水措施，并保证施工生产区草皮的成活率，后续根据实际环境条件和回铺草皮生长发育的需要，适时对其浇水养护，在草皮回铺后10天之内，尽量减少对回铺草皮区域的人为或外力扰动。 ③施工完成后应将区域遗留生活垃圾统一进行清理，区域可能的散落生活垃圾统一收集清运，即项目施工完成后应恢复原地貌。 ④施工期间应加强管理。 ⑤占地使用完毕后，须尽快对其进行场地平整、表土覆盖后植被恢复。 5.1.3临时施工便道保护措施 ①施工单位在建设过程中应对施工行为进行严格管理，采用划界施工等严格控制施工范围，严禁越界施工，禁止随意增加临时施工便道占地面积，以减少周围植被的损失。 ②合理规划设计施工便道及便道宽度，有专人进行施工疏导和管理，要求各种机械和车辆固定行车路线，不得擅自扩大施工便道的范围。 ③施工前，对施工便道原地面表层土壤应进行剥离后妥善保存，对其草甸切割后就近妥善保存并进行洒水养护，待施工结束后及时运至临时施工便道作为生态恢复用土和植被移植恢复。草皮移植回铺时应先回填表层土壤，并保证回铺平顺，使草皮根部与土壤无缝衔接，草皮回铺后，草隙用表层土壤填塞密实，草皮移植回铺和表层土壤填缝均为人操作，可将草皮轻轻拍实，防翘角和鼓包，并保证草皮与下部土壤紧密接触，草皮回铺后及时进行洒水措施，并保证临时施工便道草皮的成活率，后续根据实际环境条件和回铺草皮生长发育的需要，适时对其浇水养护，在草皮回铺后10天之内，尽量减少对回铺草皮区域的人为或外力扰动。 ④加强施工便道挡护措施,防止土、石渣覆盖草地，施工结束后，施工便道均需深翻后平整、覆土恢复植被。 5.1.4陆生动物保护措施 加强施工人员及管理人员环境保护知识的学习和教育，制定并落实一系列施工规定及要求，严禁一切捕杀动物的现象发生。 5.1.5水生生物保护措施 ①合理确定施工期与施工方式，建议在枯水期完成涉水施工，最大限度缩短涉水施工时间。 ②施工围堰设置前可采取人工干预等方式将围堰内的鱼类等水生生物迁徙至围堰外河道，避免对鱼类等水生生物造成破坏。 ③项目涉水施工时，本环评要求严格设置临时防渗施工围堰，采用半幅施工，施工时禁止对施工围堰外河道水质产生影响。 ④施工期间环评建议涉水施工时尽量采用人工施工的方式，严禁在河道内清洗施工机械，避免因SS、石油类等对河道内鱼类等其它水生生物的生境造成影响。 ⑤严禁在项目区河道内倾倒生活及建筑垃圾、排放施工废水及生活污水。 5.2 声环境治理措施 施工期的噪声污染防治从声源、管理等方面控制外，根据施工期噪声影响，需采取以下措施: （1）合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，在不影响施工的前提下，尽量避开高噪声设备的同时施工，对固定的机械设备尽量入棚操作。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀使用。项目严禁夜间进行施工。 （2）尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备和采取隔振降噪声措施。同时加强设备的维护和保养，保持机械良好运行状态，从源头上降低机械噪声源强。 ③加强施工现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，运输时应加强车辆管理，禁止鸣笛、减速慢行、设置限速牌等措施，减轻噪声对沿途居民声环境质量影响。 ④合理安排运输路线与时段。施工单位必须科学合理地安排运输路线与时段，经过居民点时要尽量降低车速，施工运输车辆安排在白天，夜间不安排运输任务，并在附近居民点附近的公路上设立限速牌和禁鸣牌。 ⑤设置隔声板。桑娥村、太度村、县底村、窑头村等敏感点距离施工段较近，建议设置移动式隔声板，以减少施工机械对敏感点的噪声影响。通过严格的施工管理，尽可能的降低施工场界噪声值，以减少对敏感点的影响。施工期的噪声影响是暂时性的，并随着施工期的结束而消失，对环境的影响不大。 5.3施工期大气污染防治措施 5.3.1施工粉尘及运输道路扬尘污染防治措施 在施工过程中，结合本项目实际施工特点，特提出以下扬尘防治措施: （1）妥善保管施工材料，3处施工生产区堆放的易起尘的砂石料、水泥等用防尘网遮盖，并定期视天气情况对防尘网喷水抑尘，砂石料、水泥等随用随拉，严禁在施工生产区过多的存放。 （2）施工活动开挖产生的临时堆土必须用防尘网遮盖，合理安排施工计划，开挖堆土及时回填，并平整，对回填土方压实处理。 （3）施工材料运输车辆采用密闭车斗，并保证砂石料不遗撒外漏，如有砂石料等撒漏，必须及时清扫，若无密闭车斗，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证砂石料等不露出。 （4）遇干燥天气时，施工临时道路应当设置洒水车并根据天气情况进行不定频次的洒水降尘处理。 （5）建设单位与施工单位签订施工合同时，建设单位务必将本次大气防治措施列入施工合同，确保施工单位严格按合同中要求施工，落实各项环保措施的实施，将施工期大气污染降低到最低污染限度。 5.3.2柴油发电机尾气、车辆及施工机械废气污染防治措施 （1）施工中选择排气污染物稳定且达到国家规定排放标准的柴油发电机和施工机械，使用符合国家标准的油，且柴油发电机自带有烟气处理装置，使之处于良好运行状态。加强对发电机和施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。 （2）加强发电机、施工机械、车辆的维护和保养，检查汽车的密封元件及进、排气系统是否工作正常，以减少汽、柴油的泄露，保证进、排气系统畅通，并使用优质燃料。 5.4施工期水环境污染防治措施 5.4.1生活污水污染防治措施 盥洗水在施工场地内泼洒抑尘，其他生活污水通过防渗旱厕处理后沤肥还田。 5.4.2车辆轮胎清洗废水 项目在施工场地内设置有车辆轮胎冲洗区，配套沉淀池。进出车辆必须冲洗车体及轮胎，减少道路扬尘的产生和排放。废水经沉淀后回用于场地泼洒降尘。 5.4.3混凝土养护废水 水泥混凝土浇筑养护用水自然蒸发，不外排，对周围水环境影响较小。 5.4.4临时围堰基坑废水 临时围堰内的基坑废水在基坑内短暂沉淀后选用潜水排污泵抽排至河道外较远的草场灌溉。 5.4.5其他污染防治措施 （1）涉水施工时，尽量安排在枯水期，采取临时施工围堰施工，建议尽量采取人工施工方式，严禁在河道内清洗施工机械，避免因SS、石油类对施工河道水质产生影响。 （2）禁止生产废水、生活污水和固体废物排入整治河道。 （3）加强施工管理，加强施工机械保养维修，杜绝造成施工机械油污滴漏形成的水体污染，每天施工结束后施工机械及车辆全部开往施工营地停放，严禁车辆在河道附近停放过夜，雨天应对各类机械进行遮盖防雨，防止夜间暴雨冲刷车辆而使废水汇流至水体内污染水质。 （4）施工材料严禁堆放在河道附近，并应备有临时遮挡的防水遮布及雨水导流设施，防止施工材料冲刷进入水体。 （5）合理安排施工方案，严格控制施工时间。非特殊情况，不应随意延长工期。尽可能在设计时间内完成施工进度，最大限度地减少施工对水环境的影响。 5.5施工期固体废物污染防治措施 施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、基础开挖过程中会产生废弃土石等。 （1）生活垃圾 项目施工高峰期生活垃圾产生量为6kg/d，垃圾桶收集后定期由施工单位清运至项目所在地村庄生活垃圾集中收集箱。 （2）废弃土石、杂物 本项目在直立式石笼护岸防洪堤、导流设施等基础开挖过程中会产生废弃土石等，本项目清基量为1.2万m3，土方开挖量为13.55万m3，土方回填量为10万m3，考虑压实系数后，回填土方为12万m3，剩余土方 1.5万m3。剩余土方及清基土方用于滩槽平整，本工程无弃渣量。 项目在工程竣工后，施工单位应拆除各种临时施工设施，并负责将施工场地及施工营地场地清理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位应负责。 5.6环境风险防范措施 柴油发电机组置于专用发电机房，专用发电机房应采取了防渗及废油收集措施，环评要求柴油储量控制在500L以内，加强对柴油发电机及储油设施的管理，安全取用柴油，防止柴油使用过程中的跑、冒、滴、漏，减少柴油产生的环境风险事故。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （1）加强运营期巡回检查，发现问题及时处理。 （2）定期巡查堤防工程，保证河道堤防的完好，河道内无大量砂石、泥土堵塞现象。 （3）加强水政及环保法规宣传教育，严禁在工程所在河道内乱扔垃圾。 （4）项目管理部门安排专人在每年的枯水期对河道内泥沙进行一次定期清理，防止淤积的泥沙对河道行洪和生态环境产生影响。 |
| 其他 | 加强施工过程中的环境管理。根据实际情况，应配置1名兼职环保管理人员。负责施工过程中的环境管理工作，要及时提出存在的主要环境问题及有关建议，针对道路实际情况建立相应的环保规章制度，有效地落实环保措施。 |
| 环保投资 | 本项目总投资5113.58万元，其中环保投资244.09万元，占总投资的4.77%。工程环保投资一览表见表5-3。 表5-3 本项目环保投资一览表 项目 措施内容 费用（万元） 施工期 废气 运输道路定时洒水降尘；原辅材料堆放整齐、加盖篷布；使用清洁柴油、加强机械保养。 10.0 废水 盥洗水在施工场地内泼洒抑尘，其他生活污水通过防渗旱厕处理后沤肥还田；车辆轮胎清洗废水经沉淀后回用于场地泼洒降尘；基坑废水在基坑内短暂沉淀后选用潜水排污泵抽排至河道外较远的草场灌溉。 4.09 固废 基础开挖产生的剩余土方及清基土方用于滩槽平整；生活垃圾设置垃圾桶集中收集，并定期由施工单位清运至项目所在地村庄生活垃圾集中收集箱。 20.0 噪声 选择低噪声设备，合理安排施工时间，加强施工期管理，进出场车辆禁止鸣笛，减速慢行 10.0 生态保护 加强施工管理，优化施工布局，并对施工结束后的临时占地及时进行迹地清理、植被恢复等措施。 200.0 运营期 加强运营期巡回检查，严禁在河道内乱扔垃圾，保证河道无堵塞现象 - 总 计 244.09 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强施工管理，优化施工布局，并对施工结束后的临时占地及时进行迹地清理、植被恢复等措施。 | 未造成陆生 生物影响 | 加强运营期巡回检查，严禁在河道内乱扔垃圾，保证河道无堵塞现象 | 未造成生态影响，降低洪灾影响 |
| 水生生态 | 尽量控制在非汛期施工，控制施工周期；对临时围堰及时拆除和清运，恢复河道的行洪能力。 | 未造成水生 生物影响 |  |  |
| 地表水环境 | 盥洗水在施工场地内泼洒抑尘，其他生活污水通过防渗旱厕处理后沤肥还田；车辆轮胎清洗废水经沉淀后回用于场地泼洒降尘；基坑废水在基坑内短暂沉淀后选用潜水排污泵抽排至河道外较远的草场灌溉 | 废污水未乱排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 选择低噪声设备，合理安排施工时间，加强施工期管理，进出场车辆禁止鸣笛，减速慢行 | 符合《建筑施工场界环境噪声标准噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 运输道路定时洒水降尘；原辅材料堆放整齐、加盖篷布；使用清洁柴油、加强机械保养。 | 不形成明显污染 | / | / |
| 固体废物 | 基础开挖产生的剩余土方及清基土方用于滩槽平整 | 去向明确，处置合理，不造成二次污染 | 管理部门安排专人在每年的枯水期对河道内泥沙进行一次定期清理 | 保证堤防和交叉建筑物完好，河道无泥沙堵塞现象 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 加强对柴油发电机及储油设施的管理，安全取用柴油，防止柴油使用过程中的跑、冒、滴、漏。 | 无柴油泄漏风险事故发生 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | 设置施工期兼职环保管理人员，加强环境管理 | 设置有环保管理人员 | / | / |

# 七、结论

义亭河吉县屯里至窑头段防洪能力提升工程为公路建设项目，符合国家相关产业政策，项目选址合理可行。项目建设和运营过程中认真贯彻执行国家环保法律法规，落实本次环评提出的污染防治措施和生态恢复措施的情况下，能够满足相关环境保护要求。因此，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

附件1：委托书

附件2：可研批复

附件3：初步设计批复

# Text boxes

土方开挖

土方回填

格网石笼

反滤土工布铺设

埋石混凝土

G、N、S

S

G、N

附图1  地理位置图

附图2  平面布置图（一）

附图2  平面布置图（二）

附图2  平面布置图（三）

附图2  平面布置图（四）

附图2  平面布置图（五）

附图2  平面布置图（六）

附图2  平面布置图（七）

附图2  平面布置图（八）

附图2  平面布置图（九）

附图2  平面布置图（十）

附图2  平面布置图（十一）

附图2  平面布置图（十二）

附图2  平面布置图（十三）

附图2  平面布置图（十四）

附图2  平面布置图（十五）

附图3   工程纵断面图（右堤一）

附图3   工程纵断面图（右堤二）

附图3   工程纵断面图（右堤三）

附图3   工程纵断面图（右堤四）

附图3   工程纵断面图（右堤五）

附图3   工程纵断面图（右堤六）

附图3   工程纵断面图（右堤七）

附图3   工程纵断面图（右堤八）

附图3   工程纵断面图（右堤九）

附图3   工程纵断面图（右堤十）

附图3   工程纵断面图（左堤一）

附图3   工程纵断面图（左堤二）

附图3   工程纵断面图（左堤三）

附图3   工程纵断面图（左堤四）

附图3   工程纵断面图（左堤五）

附图3   工程纵断面图（左堤六）

附图3   工程纵断面图（左堤七）

附图3   工程纵断面图（左堤八）

附图3   工程纵断面图（左堤九）

附图3   工程纵断面图（左堤十）

附图4   施工平面布置图（一）

附图4   施工平面布置图（二）

附图3  路基基准横断面布置图

附图4   施工平面布置图（三）

项目所在地

附图5  临汾市生态环境管控单元图

项目所在地

附图6  吉县生态功能区划图

附图7  吉县生态经济区划图

项目所在地